## Slide 1
Pientalorakentamisen parempi tulevaisuus
Panu Kaila, arkkitehti SAFA 2013
Luomura Ry Rönnviikin Viinitila, Pälkäne 9.2.2013

## Slide 2
Virastorakennus ennen 1960.
Ritarihuone, Helsinki, 1862 2013

## Slide 3
Virastorakennus 1960 jälkeen.
Opetushallitus, Helsinki 1995

## Slide 4
Kerrostalo ennen 1960.
Oikokatu 3, Helsinki, 1890 2013

## Slide 5
Kerrostalo 1960 jälkeen.
Vammala 1999

## Slide 6
Koulurakennus ennen 1960.
Koulurakennus ennen 1960.
Pankakosken kansakoulu 2001

## Slide 7
Keskuskoulu, Kokemäki 1998
Koulurakennus 1960 jälkeen.

## Slide 8
Keskuskoulu, Kokemäki 1998

## Slide 9
Helsinki 2009
Arkkitehtonisesti arvokas,
teknisesti ala-arvoinen.

## Slide 10
Helsingin Sanomat
6.8.2008
”Nykyinen koulu on
yksinkertaisesti
rakennettu väärin.”

## Slide 11
HOMEKOULUT JA –TALOT ON RAKENNETTU
RAKENNUSASETUKSEN MÄÄRÄYSTEN MUKAAN,
”NOUDATTAEN HYVÄÄ RAKENTAMISTAPAA”
JA ”TERVEYSHAITTOJA VÄLTTÄEN”.
MYÖS TULEVAT.
Helsinki 2009

## Slide 12
Kärsämäen 1980-luvulla rakennettu koulukeskus 2006
HS 19.3.2012: Sisäilmasto-ongelmista kärsii 1000 koulua.

## Slide 13
Pientalo ennen 1960.
Liisa Kaila, Pankakosken tehtaiden virkamiestalo, 1946 2001

## Slide 14
Pientalo 1960 jälkeen.

## Slide 15
Espoon ruots. srk:n pappila, 1853 1999
Terve talo ensimmäiset 123 vuotta.
SAIRAS RAKENNUS –OIREYHTYMÄ
WHO (Maailman terveysjärjestö)1982
Pientalo peruskorjattu 1960 jälkeen.

## Slide 16
Restaurointi (mineraalivilla + höyrynsulkumuovi) 1975.
Pappi sairastui homealtistukseen. Korjauksia homeen poistamiseksi
1981, 1992, 1995, 1996, 1997 – suljettiin 1999.
Perusteellinen kaikki pois -korjaus 2006.
Espoon ruots. srk:n pappila, 1853 1999

## Slide 17
Rakentamisen
hukattu
perinne
Suomussalmi, 24.3.2012 Panu Kaila
”Esi-isämme, jotka rakensivat harja-
kattoisia hirsitaloja, jotka hengittivät
ja kestivät ilmastoamme, olivat ehkä
parempia kuin nykyiset rakentajamme
ja suunnittelijamme.”
Ville Valtonen, ylilääkäri, HUS
Sisäilmauutiset 2/2012

## Slide 18
lauta ja sahanpuru
pahvit
keitto- tai öljymaali
tuuletettu alapohja
luonnollinen ilmanvaihto
ennen 1960

## Slide 19
lauta ja sahanpuru levyt ja mineraalivilla
pahvit muovikelmu
keitto- tai öljymaali muovimaalit
tuuletettu alapohja maanvarainen laatta
luonnollinen ilmanvaihto koneellinen ilmanvaihto
ennen 1960 1960 jälkeen

## Slide 20
lauta ja sahanpuru levyt ja mineraalivilla
pahvit muovikelmu
keitto- tai öljymaali muovimaalit
tuuletettu alapohja maanvarainen laatta
luonnollinen ilmanvaihto koneellinen ilmanvaihto
HENGITTÄVÄT HENGITTÄMÄTTÖMÄT
MATERIAALIT MATERIAALIT
ennen 1960 1960 jälkeen

## Slide 21
Hengittävä materiaali = kastuva materiaali.
Imee ja haihduttaa myös nestemäistä vettä.
Hydrofiilinen, kastuva materiaali
imee hien.
Hengittäminen

## Slide 22
KIINTEÄ
lumi, jää
-kuiva
-näkyvä
molekyyleillä pysyvät partnerit
NESTE
vesi
-märkä
-näkyvä
molekyyleillä vaihtuvat partnerit
(Yleiskielessä vesihöyryllä tarkoitetaan
ilmassa olevia pieniä NESTEpisaroita!)
KAASU
vesihöyry
-kuiva
-näkymätön
molekyylit ilman partnereita
(Höyrynsulku tarkoittaa näkymättömän
KAASUmaisen vesihöyryn sulkua!)
VEDEN KOLME OLOMUOTOA
määrä-
välit
painuu
kasaan
laajenee

## Slide 23
”Vesihöyry”
ON KUIVAA.
”Sisäilman kosteus”
ON KUIVAA.
Vasta nesteeksi eli
vedeksi tiivistynyt
vesihöyry kastelee.
Tämä ei
ole vesi-
höyryä
vaan vesi-
pisaroita
ilmassa =
aerosolia
”Vesihöyry”
on näkymätöntä.

## Slide 24
Vesimolekyyli H2O haluaa muodostaa
neljä vetysidettä. Jokainen molekyyli
haluaisi olla keskellä, mutta pinnalla
olevat jäävät ”nälkäisiksi”.
Siksi pintaa on mahdollisimman
vähän eli pisara on pyöreä.
Pyrkimyksestä vetäytyä yhteen
kasaan syntyy pintajännitys.
Pintajännitys

## Slide 25
Pintajännitys estää vettä
raskaampaa
metallia uppoamasta.
Paperi kastuu ja uppoaa,
metalli ei.

## Slide 26
Torino 2001
Ilma kuplii läpi, vesi ei: alakuppi pysyy kuivana.
Vesikaton aluskatemateriaali Tyvek.

## Slide 27
Hydrofobinen materiaali:
vettä hylkivä, kastumaton =
hengittämätön. Erittäin
huokoinen, ilma kulkee läpi
helposti (ja siis vesihöyry).
Pintajännitys estää nestettä
tunkeutumasta läpi.

## Slide 28
Hydrofobinen materiaali:
vettä hylkivä, kastumaton =
hengittämätön. Erittäin
huokoinen, ilma kulkee läpi
helposti (ja siis vesihöyry).
Pintajännitys estää nestettä
tunkeutumasta läpi.
Hengittävyys ei ole reikäisyyttä.
Hatara materiaali voi olla hengittämätön:
(telttakangas, lateksimaali).
Hengittävä materiaali voi olla ilmatiivis:
(ilmansulkupaperi, hirsi, lauta).

## Slide 29
Sisäilmaston ja mukavuuden
parantaminen puurakenteilla.
VTT 2001

## Slide 30
”Nämä tulokset osoittavat, että läpäisevä rakenne pystyy parantamaan
sisäilman kosteustilannetta, mukavuutta ja koettavaa ilman laatua.”
Läpäisevä = hengittävä.
Mummonmökissä on hyvä hengittää.

## Slide 31
Kierikki, Yli-Ii 2002

## Slide 32
Puun hengittävyys, siis terveellisyys,
tuoksu ja kosketuksen miellyttävyys tuhottu.
Kierikki, Yli-Ii 2002
” Saunasuoja” muodostaa pintaan muovikalvon.

## Slide 33
Gyproc-kipsilevy kastuu.
Terveellinen hengittävä pinta.
Kotikonsti: roisketesti paljastaa hengittävyyden.
Kestilä 2010

## Slide 34
liimamaali liima+vernissa: Into, Uulatuote
Kestilä 2010
Terveellinen hengittävä pinta.
Kotikonsti: roisketesti paljastaa hengittävyyden.

## Slide 35
Maalarilehti 2/1957
Taas kerran tuhoisa innovaatio.

## Slide 36
Ennen 60-lukua kaikki tapetit
painettiin joko liimamaalilla tai
liima+vernissamaalilla.
Terveellinen hengittävä pinta.
Nykyisin paperitapeteissa on lähes
aina pinnassa muoviruiskutus – eivät
ole hengittäviä.
Epäterveellinen hengittämätön pinta.
Hengittäviä paperitapetteja:
- T:mi Taitotapetti käsityönä.
- Ruotsista tuodaan Lim & Handtryck.
Kotikonsti: roisketesti paljastaa hengittävyyden.
Helsinki 2010

## Slide 37
LUONNONKUITU MINERAALIKUITU
Luonnonkuitu (hengittävä):
Vesi hajaantuu kuituihin,
eriste pysyy kuivana.
Mineraalikuitu (ei hengittävä):
Vesi jää pinnalle, eriste tulee
märäksi. Homevaara.
Eristyskyky romahtaa.
Veden tunkeutuminen
eristeeseen.
LUONNONKUITU MINERAALIKUITU

## Slide 38
LUONNONKUITU MINERAALIKUITU
Veden tunkeutuminen
eristeeseen.
LUONNONKUITU MINERAALIKUITU
Luonnonkuitu (hengittävä):
Tyyppihyväksyntäkosteus
12%.
Mineraalikuitu (ei hengittävä):
Tyyppihyväksyntäkosteus
0,5 %.

## Slide 39
höyrynsulku
hengittävä
Höyrynsulku halutaan koneellisen
ilmanvaihdon vuoksi!
Höyrynsulkumuovi ei läpäise ilmaa (siis
ei vesihöyryä) eikä läpäise vettä.
Hengittämätön.

## Slide 40
Haluammeko asua termospullossa?
prof. Erkki Koiso-Kanttila, 1964
Muovi on hengittämätön materiaali
joka ei ime eikä läpäise kaasumaista
eikä nestemäistä vettä.

## Slide 41
Pori 2002
Hengittävät eristemateriaalit.

## Slide 42
Puukuituvilla (selluvilla).
Villa Uunila, Kokemäki 1997

## Slide 43
Kestilä 2003
pellavaeriste 50 mm
(ulkopuolella 200 mm)
Kaksilokeroinen seinärakenne torjuu
pystysuoraa konvektiovirtausta.
kovalevy
ilmansulkupaperi
paneeli 42 mm
Pellavaeriste

## Slide 44
Helsinki, Ruoholahden villat 1982
Kestilä 2009
Vetoisuuden torjuminen tärkeämpää kuin eristyksen parantaminen.
Kotikonsti: digimittari.

## Slide 45
Kylmä lattia = ilmavuoto vuoraushuovan ja seinän välissä!
Jokamiehen rakennusopas, 1946
Suljetaan liimapaperilla.

## Slide 46
Ikkunan tiiviystestaus.
Ikkuna: Lepola, Kuusisto, 1919.
VTT:n ikkunalaboratorio, Helsinki.
Kuva: Hannu Puurunen, 1981
Ikkunat

## Slide 47
Ikkunan tiiviys.
Kauko Tulla,
Ikkunat kuntoon,
1982

## Slide 48
Vanhassa ikkunassa ei ole tiivisteelle
tilaa – se on tehtävä.
Kolmas lasi torjuu melua.
Hki, Oikokatu 3 2002 Hki, Mariank. 11 1983

## Slide 49
Kestilä 2009
Toimistopaperin suikaleita
ja tapettiliisteriä.
Kotikonsti: ikkunaliimapaperi.

## Slide 50
Kärsämäki 1999 Kiila, Oulu 2004
Märkätilat

## Slide 51
Heinolan asuntomessut 2004
Kosteusmittarit märkätilan lattian alla.
Jyväskylä 2009

## Slide 52
Norbiton, Englanti 2001 Faisanderie, Ranska 2001
Ei märkätiloja! Ei vettä lattialle!

## Slide 53
Kestilä 2004 Finnsin kurssikeskus, Espoo 2011

## Slide 54
Rantasalmi 2009

## Slide 55
Engadine, Sveitsi
Ei märkätiloja! Ei vettä lattialle!

## Slide 56
Benvik, Närpes 2011

## Slide 57
< < < lämpöpuhallin < < <
Kosteusvaurion kuivaus . Annikinkatu, Tampere 2011
Vanhat putkiasennukset ovat
melkein aina vaurioittaneet
rakenteita.
putkien hikoilu
putkivuodot
Kosteus

## Slide 58
Oulu, Kiilan talo 2004
Modernit tiiviit materiaalit
estävät kuivumisen.
puukuvioinen muovilevy
muovimatto
muovimatto

## Slide 59
puukuvioinen muovilevy
muovimatto (purettu)
kaakelikuvioinen
muovilevy
Oulu, Kiilan talo 2004

## Slide 60
Nykyinen rakennustekniikka
toimii TEORIASSA mutta se ei
selviä virheistä ja vahingoista.
Siis elämästä.
Moderni rakenne on
toipumiskyvytön.
Tammelan päiväkoti 1990

## Slide 61
Ei koneella kuivana
pidettyä ja mittarein
valvottua alustaa
vaan tolppaperustus.
Alapohjan eristys voi
olla miten paksu tahansa.
Ei voi mennä epäkuntoon,
ei tarvita valvontaa,
ei vaaraa homeesta
eikä radonista.
________
lattia
Rauma 2010 Kestilä 2012

## Slide 62
Oletko kuullut koneesta joka ei voi mennä rikki?
Oletko kuullut koneesta jota ei tarvitse huoltaa?

## Slide 63
Höyrynsulullisessa rakennuksessa lämpöpumppua ei saa käyttää
jäähdyttämiseen: höyrynsulku on silloin väärällä puolella ja rakenne kastuu.
Huoltamaton lämpöpumppu on homepumppu. Puolet ihmisistä ei huolla
koskaan (myyjän arvio). Terveyden menetys on liian suuri rangaistus
huollon laiminlyönnistä! Tällaista systeemiä ei saa olla.
Ilmalämpöpumppu

## Slide 64
Ulkomaalaus
Labbyn kartano, Pernaja 2011
Keittomaali

## Slide 65
vesi 50l + rautaviht. 2 kg + ruisjauhot 4 kg + pigmentti 8 kg / keittoaika 3t
Kärsämäki 2001

## Slide 66
Kirnunmäntäsekoitin on paras.
Keittoaika 2 – 3 tuntia.
Tärkeä liisterin muodostumiselle!

## Slide 67
Mineraalivilla ei ole
turha keksintö.
Olkkalan kartano, Vihti 1987

## Slide 68
Jos alustassa on ongelmia
(painekyllästetty puu, kemiallinen
maalinpoisto, vanha muovimaali)
lisätään loppuvaiheessa mukaan
pellavaöljyvernissaa n. 5%.
Voi maalata vain kuumana.
Turku 2000 Tampere 1995

## Slide 69
Vernissavahvistettu keittomaali 19 vuotta.
Sysmä 2011

## Slide 70
Maitomaali
Rasvatonta maitoa 3 l
Punamultaa 1 l
Sementtiä 1/3 l
Kestilä 2005

## Slide 71
Maitomaali ja keittomaali.
Labbyn kartano, Pernaja 2011

## Slide 72
Kestilä 2005
Heti valmis, ei keitetä.
Sekoitettava ahkerasti!

## Slide 73
Maalien yhteydessä puhutaan maalikalvon höyrynläpäisevyydestä.
Höyrynläpäisevyys on kaasunläpäisevyyttä, sillä EI voi kuvata
hengittävyyttä.
Lateksi on ”reikäinen” mutta ei ole hengittävä.

## Slide 74
Öljymaali

## Slide 75
Öljymaali kuivuu ottamalla happea, ulkopinnalta alkaen.
Tilavuus kasvaa. Liuottimia ei tarvita.
Monta ohutta kerrosta kuivuu nopeammin kuin yksi paksu.
Paksu kerros rypistyy.
Lammers – De Wit, De moderne schilder, 1955
happi
hiilivety A
hiilivety B
Pellavaöljymaali.

## Slide 76
10 l maalia peittää 40 neliötä 10 l maalia peittää 98 neliötä
Moderni maali Perinteinen pellavaöljymaali
60 % liuotinta 2 % liuotinta
40% maalia 98 % maalia
Mikä on perinteinen öljymaali?

## Slide 77
Pellavaöljyn kuivuminen.
Hajavalossa.
Suorassa auringonvalossa.
Pimeässä.
Käyrä osoittaa tilavuuden kasvun.

## Slide 78
Sade ei pilaa uutta maalia mutta himmentää. Kestilä 2005
Tuore öljymaali on vesitiivis = hengittämätön.

## Slide 79
Kestilä 2011
Vanha öljymaali on kastuva ja kuivuva = hengittävä.

## Slide 80
Mikkeli 1981
Karjalohja 1981
alkydiöljymaali pellavaöljymaali

## Slide 81
Alkydiöljymaali
Suolahti 1990

## Slide 82
Lateksi- eli dispersiomaali
Nurmes 1981

## Slide 84
Suomalaistutkija raportoi Ruotsista
Väärin tehty julkisivu:
1. laudan jatkokset syyllisiä
Säräisniemi 2007

## Slide 85
Suomalaistutkija raportoi Ruotsista
Väärin tehty julkisivu:
laudan jatkokset syyllisiä
2. laudan maalaamattomat päät syyllisiä
Vaajakoski 2006

## Slide 86
Suomalaistutkija raportoi Ruotsista
Väärin tehty julkisivu:
laudan jatkokset syyllisiä
laudan maalaamattomat päät syyllisiä
3. vuoraus puutteellisesti tuuletettu
Piikkiö 1976

## Slide 88
Hollola 1998
Akrylaattilateksi

## Slide 89
Hollola 1998

## Slide 90
Hollola 1998

## Slide 91
Allergiatalo, Helsinki 2002
Eikö jokaisella pitäisi olla oikeus terveeseen asuntoon, kouluun, työpaikkaan?
Terve talo

## Slide 92
Suomen Kulttuurirahaston K3-talot, 2010.
Laatu – helppohoitoisuus – pitkäikäisyys – asumisterveys.
Hengittävät rakenteet, luonnollinen ilmanvaihto.
Täyttää 2012 määräykset.

## Slide 93
Suomen Kulttuurirahaston K3-talot, 2010.
Laatu – helppohoitoisuus – pitkäikäisyys – asumisterveys.
Hengittävät rakenteet, luonnollinen ilmanvaihto.
Täyttää 2012 määräykset.
Suomen Kulttuurirahasto on lunastanut kaikki oikeudet ja sallii
suunnitelmien vapaan ja vastikkeettoman käytön sekä yksityisesti
että elinkeinotoiminnassa.

## Slide 94
Linnusperä, Kokkola 2011

## Slide 95
Linnusperä, Kokkola 2011

## Slide 96
Maalarimestari Raul Pohjonen.
Linnusperä, Kokkola 2011

## Slide 97
Kestilä 2010
Kiitos!